## Slide 1
임베디드 시스템 소프트웨어(CSE4116)
Final project
숫자야구(Bulls and cows)
20181593
계인혜

## Slide 2
목차
1. 기능
2. Module
3. System call
4. JAVA(Activity & JNI)

## Slide 3
Part 1.
기능

## Slide 4
숫자야구(Bulls and Cows)
1. 기능
스위치를 사용하여 4자리 숫자 입력
(단, 중복을 허용하지 않음)
(단, 0은 사용할 수 없음)
입력한 4자리 숫자가 FND에 출력

## Slide 5
숫자야구(Bulls and Cows)
1. 기능
인터럽트를 사용하여 게임 제어
Home : 유저가 입력한 숫자로 도전
VOL+ : 다음 숫자로 패스
VOL- : 3초 이상 눌렀다 떼면 게임 종료

## Slide 6
숫자야구(Bulls and Cows)
1. 기능
게임 결과를 보드의 LCD에 출력
CNT : 정답을 맞추기까지 도전 횟수
RESULT : 0S0B꼴로 표시
(S는 스트라이크, B는 볼,
아웃은 0S0B로 표시)
(초기화면)
(1Strike, 3Ball)
(정답)
(OUT)

## Slide 7
숫자야구(Bulls and Cows)
1. 기능
현재까지 맞춘 문제 수를 보드의
LED로 표시(3문제 정답)

## Slide 8
Part 2.
Module

## Slide 9
Kernel Timer
2. Module
0.1초 간격으로 유저의 스위치 입력을 확인
입력 값을 FND에 출력하기 위해 적절히 변환

## Slide 10
bullsAndCows_device_open
2. Module
Android의 버튼을 누르면 수행되며
숫자야구 게임을 시작

## Slide 11
bullsAndCows_device_release
2. Module
VOL- 버튼을 3초 이상 눌렀다가 떼면
수행되는 함수로 게임 종료 기능을 수행

## Slide 12
bullsAndCows_device_ioctl
2. Module
현재 thread를 sleep 시키고 timer 추가
Timer가 expire 되면 새로운 입력의 유무를 확인

## Slide 13
bullsAndCows_device_read
2. Module
사용자의 입력과 정답을 비교 후,
정답의 여부 및 게임 종료의 상태 판단

## Slide 14
Part 3.
System call

## Slide 15
3. System call
Allocating a syscall # &
Add a new service routine
새로운 system call number를 연속적으로 할당
새로운 service routine을 system call table에 register

## Slide 16
3. System call
Expose the prototype
Syscalls.h 파일에 새로 등록할 system call의
Prototype을 선언

## Slide 17
3. System call
bullsAndCows 모듈이 제대로 open 되었는지를
확인하기 위한 시스템 콜
- 이후 커널이 변경되었으므로 커널을 recompile
System call 구현

## Slide 18
Part 4.
JNI

## Slide 19
4. JAVA(Android app & JNI)
실습 코드를 이용하여 프로그램 작성
초기 화면의 버튼을 누르면 module open
액티비티가 전환되며 게임 안내문을 표시
Android app

## Slide 20
4. JAVA(Android app & JNI)
Module open, release, read를 native로 구현
Struct를 사용해 게임 진행 상태를 파악
JNI

## Slide 21
헤더 파일 생성
Javah를 사용하여 헤더 파일 생성
생성된 헤더에는 native 함수에 대한 프로토타입이 기술되어 있음
Native 함수 구현
헤더 파일을 보고 C 코드 작성
코드 컴파일 후 obj 생성
Shared lib 생성
Obj 파일을 shared lib(dynamic)으로 변환
Java app에서 해당 lib를 로드 후 사용
Appendix. Implementing JNI

## Slide 22
감사합니다!